## Slide 1: Derivation of atmospheric water vapour above Ny-Ålesund from LiDAR-Data Birte Kulla & Christoph Ritter christoph.ritter@awi.de
Foto: Benoit Laurent

## Slide 2
Foto: Benoit Laurent
Scope:
(if your lidar system is stable)
A calibration of the H20 by sonde is best done over long-term (seasonal) averages as the difference in air mass is the largest uncertainty (all random errors will cancel out)

## Slide 3: DJF Temperature-Trend 96-2016
Dahlke & Maturilli 2017
Notes: Das Wasserdampf ein Wichtiges Klimagas ist wissen wir alle
Hier Temperaturerwärmung nach ERA-Interim über die letzten 2 Dekaden
Ny-Alesund scheint das Zentrum der Arctic Amplification zu sein.
Dahlke 2017 hat gezeigt das 1/3 der Erwärmung durch Advektion feuchter Luft
Wasserdampf als Klimagas Annahmen in Modellen sehr unrealistisch –deshalb detailierte Messungen nötig um Prozesse verstehen zu können.
gelb 95% Signifikanz

## Slide 4: Requirements for Calibration:
No/little noise  Altitude below the point where SNR() falls below 10
Not within the LiDAR-Overlap  Altitude > 400m
Not within a cloud  relative humidity <0.9
Not within a range of known radio sounding bias  TRS > -40°C
Not too much time difference  closest measurement; maximum 1h time difference between Lidar measurement and start of RS
Not too much drift  altitude < 6000m
Both measurements have probed the same or similar air masses  Pearson Correlation Coefficient of logarithms at all points fulfilling the above criteria > 0.98 (min. 20 pairs have to fulfil the criteria)
No radiation bias (night time) we take GRUAN data
Notes: Punkt für Punkt durchgehen.

## Slide 5: Lidar-Problems
Noise
Overlap &
Arctic BL
400 m
SNR>10
SNR> 2
Resolution:
60m / 10 min
Notes: Zeitlicher Drift?

## Slide 6: SNR =
Noise = photon induced noise
+ electronic noise
+ uncertainty of background correction
+ + bgr
Signal
Noise
Lidar-Problems
If Signal is in [counts] → c1 = 1

## Slide 7
Noise in P407 determines the SNR …
Resolution: 60m / 10 min
Notes: Hier sehen wir jetzt das Profil
Volumenmischungsverhältnis= verhältnis volumen Wasserdampf zu trockener Luft.
N2 kann genauso gemessen werden wie Wasserdampf
in dem Bereich den wir betrachten homogen verteilt -> proportional zur trockenen Luft.
1-2 Größenordnungen kleiner

## Slide 8: Problems Radiosonde
Clouds
Cold
Spatial difference
Temporal difference
Location in fjord:
Pronounced wind shear above BL
Notes: Erinnern an Foto am Anfang  Fjord, Berge, Heterogenität des Geländes

## Slide 9
rh > 0.9
rh > 0.9
T < -40°C
H > 6000m
water vapour mixing ratio
Notes: Nur den Teil anschauen bei dem die Lidardaten sehr gut sind. Sieht sich schon sehr ähnlich
Dann kommen noch Einschränkungen um Fehler von RS auszuschließen dazu.
Das was überbleibt ist jetzt zi

## Slide 10
How does the correlation between Lidar ↔ sonde change in time?
Different days show different meteorogical „stability“ but r> 0.98 is possible
Notes: VMR = log-normalverteilt. – Pearson-Korrelationkoeffizient der Logarithmen
Man sieht weniger Übereinstimmung bei größerem Zeitabstand, deshalb Grenzwert für Korrelation

## Slide 11: Ways of Calibration
= hights chosen for calibration
= measurements chosen for calibration
Notes: Erst runter, dann links.
Aufs Poster verweisen

## Slide 12: C in 2015/2016
Large value because of P: [photons]
C : calibration of individual profile
Cs: calibration of season (all profiles equal)
Chs: calibration of season, altitude weighted
IWV: calibration by integrated water vapour
Cs_IWV: calibration by IWV over season
Notes: Kein Saisonaler Trend zu erkennen  kein Drift in den Detektoren
Saisonale Mittel sind sinnvoll.

## Slide 13: Result
Black dashed: sonde
Notes: Unterschiede visuell auf Plot kaum zu erkennen.

## Slide 14: Variance
Notes: Chs besonders insensitiv gegenüber Ausreißern.

## Slide 15: Maximum error
Notes: Fehler Setzt sich zusammen aus SNR und Phi
Bild zeigt SNR dominiert
Wie der Fehler aus Kalibration berechnet wird  Auf Bericht Verweise

## Slide 16: Uncertainty
Mean percentage deviation to RS integrated over zi
Notes: Türkis und pink abweichung zu auf die selben höhenstufen interpolierte Sonde
Kritisch weil sonden auch mit in die Interpolation einfließen, aber wie schon im Bericht diskutiert die beste vergleichsmöglichkeit.

## Slide 17
Impact of solar elevation:

## Slide 18: Examples
Notes: Hohe Zeitliche Variabilität mit mehrfachen Feuchteinversionen
Profil wo wir vorher die ganze Zeit drauf geschaut haben.

## Slide 19: Examples
Notes: Sehr stark durchmischte, sehr zeitlich konstant

## Slide 20: Examples – Resolution differences
10 min, 60m
Notes: Abhängigkeit von Auflösung

## Slide 21
30 min, 180m
Notes: Größere Höhe oder Auflösung an Modellauflöung anpassen.

## Slide 22: Results
Calibration is possible
Sun elevations < -10° suitable
Uncertainty mainly due to change of air masses
Do averaging when there is no drift!  ɸ = 2%
3 min, 8m
Notes: Detaillierte Statistik
Abweichungen vor allem durch Änderung der Luftmasse
Nicht systematisch
Deshalb: Mitteln wenn keine Drift
Deshalb ɸ = 2%

## Slide 23: Outlook
February/ March 2018
Campaign
 more data
Water vapour variability
Air mass origins
Radiometer calibration
Aerosol properties and
hygroscopicity
Foto: Rodolphe Merceron
Notes: Relative Feuchte – Temperatursensor am Lidar möglich wird voraussichtlich an der Chinesischen Station in NYA umgesetzt werden
Luftmassenherkunft – kleinsträumige unterschiede Mikrometeorologische Betrachtungen
Variabilität von Wasserdampf – Wasserdampf als Klimagas Annahmen in Modellen sehr unrealistisch
Dauermonitoring vielleicht nicht so geeignet, aber Kalibration des Radiometers (UniKöln)
Aerosoleigenschaften - Hygroskopizität (Uni Stockholm)

## Slide 24: Quellen
Bereitstellung der Rohdaten: Christoph Ritter, AWI
Abbildung Erwärmung im meteorologischen Winter, Folie 2: DAHLKE & MATURILLI (2017): Contribution of Atmospheric Advection to the Amplified Winter Warming in the Arctic North Atlantic Region, Advances in Meteorology, doi: 10.1155/2017/4928620
Hintergrundfoto Folie 1: Benoit Laurent (AWI)
Hintergrundfoto Folie 14f: Christoph Ritter (AWI)
Hintergrundfoto Folie 2ff und 31: Rodolphe Merceron (IPEV, Arctic Daily)

## Slide 26: Radiosonde
GRUAN
Wolken
Kälte
Notes: Einheitlicher Datensatz, der bemüht ist Biase zu korrigieren und mögliche Messungenauigkeiten höhenaufgelößt darzustellen.
Bekannte Probleme: Feuchtemessung an Wolkenoberkante und sehr große Kälte

## Slide 27: KARL
Foto: Rodolphe Merceron
Notes: KARL = Koldewey Aerosol Raman Lidar

## Slide 28: KARL
Foto: Rodolphe Merceron

## Slide 29: KARL
Foto: Rodolphe Merceron

## Slide 30: KARL
P355
P407
t [ns]
P 407 [MHz]
Foto: Rodolphe Merceron
Notes: 1. Messe nur in der Polarnacht!!
2. Hier Beispiel sendet Licht im UV. Nm! – trifft auf wassermolekül, machmal kehr es nicht in Ausgangstadium zurück –Wellenlänge verschiebt sich.
3. Lidar auch Sensoren in Wellen länge zu der am häufigsten verschoben wird.
4. Das: Signal über 10 Minuten und 60 m Höhenbins gemittelt.
5. Gemessener Return über die Laufzeit Nach einer Transmissionkorrektur die bezüglich Druckunterschied und Aerosolen korrigiert und der Umrechnung von Laufzeit in Höhe = proportional zu Menge an Wassermolekülen in der Höhe